Byte00 Bit 0		Nebelscheinwerfer verbaut

Byte00 Bit 1		Xenonscheinwerfer mit Shutter verbaut

Byte00 Bit 2		Fußraumbeleuchtung verbaut

Byte00 Bit 3		Tagfahrlicht (Skandinavien) aktiv

Byte00 Bit 4		Tagfahrlicht (Nordamerika) aktiv

Byte00 Bit 5		Assistenzfahrlicht mit Leaving-Home aktiv

Byte00 Bit 6		Regen-/Lichtsensor verbaut

Byte00 Bit 7		Coming-Home aktiv

Byte01 Bit 0		Rücksitzlehnenerkennung verbaut

Byte01 Bit 1		Scheinwerferreinigungsanlage (SRA) verbaut

Byte01 Bit 2		Elektronisches Kraftstoffpumpenrelais verbaut

Byte01 Bit 3		Heckwischer verbaut

Byte01 Bit 7		Rückfahrwischen mit Dauerwischen vorn

Byte02 Bit 0		Rückfahrwischen mit Intervallwischen vorn

Byte02 Bit 1		Autobahnblinken aktiv

Byte02 Bit 2		Kaltdiagnose (erforderlich) aktiv

Byte02 Bit 3		Lastmanagement (erforderlich) aktiv

Byte02 Bit 4		Coming-Home Modus (0 = Personalisierung / 1 = Potentiometer)

Byte02 Bit 6		Ansteuerung Seitliche Blinker über Bordnetz

Byte02 Bit 7		Sitzheizung verbaut

Byte03 Bit 0		Relais Klemme 15 Innenraum bestückt

Byte03 Bit 1		Verbau Nebelschlussleuchte (0 = 2 NSL verbaut/ 1 = 1 NSL verbaut)

Byte03 Bit 2		Verbau Rückfahrlicht (0 = 2 Rückfahrlichter / 1 = 1 Rückfahrlicht)

Byte03 Bit 3		Rückfahrlicht inaktiv bei offener Heckklappe

Byte03 Bit 4		Xenonscheinwerfer ohne Shutter verbaut

Byte03 Bit 5		Tropfenwischen/Tränenwischen für Heckscheibe aktiv

Byte03 Bit 6		2. Batterie verbaut

Byte04	 Bit 0		Standheizung verbaut

Byte04 Bit 4		Ansteuerung 2 Nebelschlusslichter verbaut

Byte04 Bit 6		Nebelschlussleuchten deaktiviert

Byte04	 Bit7		Fluxkompensator verbaut

Byte05			Scheinwerferreinigungsanlage Ansteuerverzögerungszeit

Dezimalwert (Auflösung: 50 ms) (Beispiel: 20 is 20 x 50 = 1000 ms)

Byte06			Scheinwerferreinigungsanlage Ansteuerzeit

Dezimalwert (Auflösung: 50 ms) (Beispiel: 16 is 16 x 50 = 800 ms)

Byte07			Zusatzfunktion Blinker vorne als Standlicht (USA und Canada)

Dezimalwert (Auflösung: 1%)

Byte08 Bit 0		Deaktivierung Sitzheizung bei aktivem Transportmodus

Byte08 Bit 1		Deaktivierung Tagfahrlicht bei aktivem Transportmodus

Byte08 Bit 2		Deaktivierung Fußraumbeleuchtung bei aktivem Transportmodus

Byte08 Bit 3		Anzeige Interlock (Kupplungsanzeige) im Schalttafeleinsatz aktiv

Byte08 Bit 4		Innenbeleuchtung über Heckklappenvorraste aktiv

Byte08 Bit 6		Deaktivierung Nebelschlussleuchte mit Anhänger

Byte08 Bit 7		Deaktivierung Tagfahrlicht beim Blinken

Byte09			,Zusatzfunktion Bremslicht als Schlusslicht

Dezimalwert (Auflösung: 1%)

Byte10			Zusatzfunktion Nebelschlussleuchte(n) als Schlusslicht

Dezimalwert (Auflösung: 1%)

Byte11			Zusatzfunktion Dimmung Standlicht vorne

Dezimalwert (Auflösung: 1%)

Byte12			Zusatzfunktion Dimmung Standlicht hinten

Dezimalwert (Auflösung: 1%)

Byte13			Zusatzfunktion Blinker hinten als Standlicht/Bremslicht

Dezimalwert (Auflösung: 1%)

Byte14			Ersatzfunktion Standlicht vorne als Blinker

Dezimalwert (Auflösung: 1%)

Byte15			Ersatzfunktion Rückleuchten als Blinker hinten

Dezimalwert (Auflösung: 1%)

Byte16 		Ersatzfunktion Nebelscheinwerfer als Abblendlicht

Dezimalwert (Auflösung: 1%)

Byte17 Bit 0		Notbremsblinken aktiv

Byte17 Bit 1		Deaktivierung Zusatzfernlicht bei Bi-Xenon

Byte17 Bit 2		Heizbare Frontscheibe verbaut

Byte17 Bit 3		Diagnose Klemme 50 aktiv

Byte17 Bit 4		Nebelscheinwerfer als Tagfahrlicht aktiv

Byte17 Bit 5		Abschaltung Nebellicht bei Fernlicht

Byte18 Bit 0		Kaltdiagnose Kennzeichenleuchte aktiv

Byte18 Bit 1		Kaltdiagnose Bremslicht aktiv

Byte18 Bit 2		Kaltdiagnose Nebelscheinwerfer aktiv

Byte18 Bit 3		Kaltdiagnose Nebelschlusslicht aktiv

Byte18 Bit 4		Kaltdiagnose Fernlicht aktiv

Byte18 Bit 5		Kaltdiagnose Blinker aktiv

Byte18 Bit 6		Kaltdiagnose Rückfahrlicht aktiv

Byte18 Bit 7		Kaltdiagnose Seitenblinker aktiv

Byte19 Bit 0		Kaltdiagnose Abblendlicht aktiv

Byte19 Bit 1		Kaltdiagnose Standlicht vorne aktiv

Byte19 Bit 2		Kaltdiagnose Standlicht hinten aktiv

Byte19 Bit 3		Diagnose Standlicht hinten aktiv

Byte19 Bit 6		Elektrische Parkbremse verbaut

Byte20 		Dimmung Tagfahrlicht

Dezimalwert (Auflösung: 1%)

Byte21 Bit 4		Ausgang: Nebelschlussleuchte(n) als Bremslicht

Byte21 Bit 6		Leaving-Home Variante (0 = LH in LDS / 1 = kein LH in LDS)

Byte21 Bit 7		Abblendlicht immer aktiv

Byte22 Bit 0		Personalisierung (0 = Variante 1 / 1 = Variante 2)

Byte22 Bit 2		Deaktivierung Bremslicht bei Nebelschlussleuchte aktiv

Byte22 Bit 3		Brems-/Rücklichtfunktion aktiv

Byte22 Bit 4		Geschwindigkeitsgesteuerte Kofferraumverriegelung aktiv

Byte22 Bit 5		"Licht && Sicht" Menü inaktiv

Byte22 Bit 6		Standlicht hinten als Blinker aktiv (Nordamerika)

Byte22 Bit 7		Deaktivierung Diagnose Bremslicht aktiv (Nordamerika)

Byte23 Bit 0		Xenon-Wiederholzünden aktiv

Byte23 Bit 1		CAN Data Exchange Format aktiv

Byte23 Bit 2		Abbiegelicht interner Steueralgorithmus aktiv

Byte23 Bit 3+4	 Wert 00		Abbiegelicht inaktiv

Byte23 Bit 3+4	 Wert 08		Abbiegelicht über Nebelscheinwerfer

Byte23 Bit 3+4 	 Wert 10		Abbiegelicht über Abblendlicht

Byte23 Bit 3+4	 Wert 18		Abbiegelicht über Xenon Shutter

Byte23 Bit 5		Coming-Home Logik (0 = Alt / 1 = Neu)