Sicherheitshinweise Nur vom Hersteller freigegebene Ölsorten verwenden. Der ATF-Füllstand erhöht sich mit zunehmender ATF-Temperatur. Falscher ATF-Füllstand führt zu Störungen im Getriebe. ATF-Befüllgerät nur mit dem vom Hersteller freigegebenen ATF füllen.

Benötigte Spezialwerkzeuge

ATF - Befüllgerät OE (V.A.G 1924)

Benötigte Zeiten/Füllmengen/Drehmomente Automatikgetriebeöl erneuern. 1,10 h Automatikgetriebeölstand prüfen. 0,70 h Füllmengen und Spezifikationen Getriebe 4 Gang 01M, Neubefüllung 5,30 Liter; 4 Gang 096, Neubefüllung 5,60 Liter; 4 Gang 096, Wechselmenge 3,00 Liter Ölspezifikation 4 Gang 01M VW ATF ; 4 Gang 096 VW ATF Anzugsdrehmomente Selbstsichernde Schrauben und Muttern sind grundsätzlich zu erneuern. Ölkontrollschraube (1) (siehe Abbildung 1) Dichtring(e) erneuern. mit Automatikgetriebe, 4 Gang 01M 15 Nm

| Automatikgetriebeöl erneuern. Ablassen: Zündung ausschalten. Getriebe darf sich nicht im Notlauf befinden. Wählhebel in Stellung "P" stellen. Näheren Bereich um die Bauteile reinigen. Ölkontrollschraube(n) ausschrauben. (1) Überlaufrohr ausschrauben. (2) Auslaufendes Öl auffangen. Entsorgungsvorschriften beachten! Überlaufrohr einschrauben. (2) 2 Nm Schraube(n) handfest anziehen. (1) (siehe Abbildung 1) | Abbildung 1 1 Ölkontrollschraube 2 Überlaufrohr 3 Ölwanne - Getriebe |
| --- | --- |

| Auffüllen: Plastikkappe(n) entfernen. (1) Bauteil wird beim Ausbau zerstört. Öleinfüllstopfen entfernen. (2) Dichtring(e) entfernen. (3) Öl über die Bohrung auffüllen. (4) (5) Füllmenge 3 l (siehe Abbildung 2) Wählhebel in Stellung "P" stellen. Motor starten. Bremspedal betätigen. Wählhebel im Stand für jeweils 2 bis 3 Sekunden in jede Position stellen. Wählhebel in Stellung "P" stellen. | Abbildung 2 1 Plastikkappe(n) 2 Öleinfüllstopfen 3 Dichtring(e) 4 ATF - Befüllgerät OE (V.A.G 1924) 5 Öleinfüllbohrung |
| --- | --- |

| Automatikgetriebeölstand prüfen. Prüfvoraussetzungen: Getriebe darf sich nicht im Notlauf befinden. ATF - Temperatur ≤ 30°C Wählhebel in Stellung "P" stellen. Motor starten und im Leerlauf laufen lassen. Klimaanlage ausgeschaltet Elektrische Verbraucher ausgeschaltet. ATF-Temperatur mit einem geeigneten Diagnosegerät auslesen. Prüfwert : 35° - 45°C ATF-Füllstand prüfen. Ölkontrollschraube bei 35 °C ATF-Temperatur ausschrauben. (1) Dichtring(e) erneuern. Der Füllstand ist korrekt, wenn ATF aus der Kontrollbohrung tropft. Ölkontrollschraube spätestens bei 45°C einschrauben. (siehe Abbildung 3) Wenn bis 40°C kein ATF bzw. sehr wenig austritt, ist ATF nachzufüllen. | Abbildung 3 1 Ölkontrollschraube 2 Überlaufrohr 3 Kunststoffkappe(n) 4 Öleinfüllstopfen |
| --- | --- |

| Auffüllen: Motor im Leerlauf laufen lassen. Öl über die Bohrung auffüllen. (4) (5) (siehe Abbildung 2) Der Füllstand ist korrekt, wenn ATF aus der Kontrollbohrung tropft. Ölkontrollschraube(n) einschrauben. (Pfeil ) Dichtring(e) erneuern. (siehe Abbildung 4) Öleinfüllstopfen einsetzen. (2) Dichtring(e) erneuern. (3) (siehe Abbildung 2) Motor ausschalten. | Abbildung 4 1 Steckschlüssel 2 Ölwanne - Getriebe |
| --- | --- |