Steuerzeiten kontrollieren

Motorabdeckung(en) ausbauen. 
Luftfiltergehäuse (Luftführung) ausbauen – 3x Kreuzschlitzschraube.  
Zahnriemenabdeckung oben ausbauen. 


Motor auf OT Zylinder 1 stellen. Markierung(en) beachten. (2) (3) 
(siehe Abbildung 1)

Blockierwerkzeug für Nockenwelle(n) oder 2x 8er Bohrer einsetzen. (6)  
Die Arretierstifte bis Anschlag einführen, die Enden der Arretierstifte müssen auf gleicher Höhe.  

Lässt sich das Blockierwerkzeug - Nockenwelle nicht einsetzen, ist wie folgt vorzugehen: 360° weiterdrehen