abziehen.

- Den Schlitzschraubendreher

in die Aussparung an der

Unterseite der Abdeckung

stecken und dann den

Deckel vorsichtig anheben.

- Das Zwischenstück an der

A-Säule ausclipsen (muss

für die Demontage der

Fußstütze entfernt werden)

- Schrauben des Ablagefaches Fahrerseite herausdrehen.

- Ablagefach oben an der Schalttafel nach hinten abziehen.

- Diagnosestecker ausclipsen.

- Stecker der Fußraumbeleuchtung abziehen.

4

- Lichtschalter hinein drücken und leicht nach rechts drehen

dann lässt dieser sich rausziehen.

- Der alte TFL bzw. LWR Schalter ist nur geklippst und kann von

raus gedrückt werden.

- Die Stecker an beiden Schaltern abziehen

- Den Kabelbinder am Gehäuse des TFL/LWR Steckers entfernen.

- Dem Elektronikschlitzschraubendreher seitlich in das

Steckergehäuse des TFL/LWR Steckers drücken (kleine

Öffnung) und vorsichtig den eigentlichen Stecker lösen.

5

- Den Stecker aus dem Bordnetz-STG abziehen, indem man

den kleinen orangenen Hebel zurück klappt

(vorsicht, der Hebel ist fest geklippst!)

- Auch an diesem Steckergehäuse den Kabelbinder entfernen.

- Den kleinen lila Schieber am Steckergehäuse abziehen

- Den eigentlichen Stecker entfernen.

6

- Die Einzelader mit einem Kontakt in die frei Stelle im Stecker

(PIN24) drücken.

- Den 32pol Stecker wieder zusammen bauen.

- Das andere Ende der Ader, entlang des Kabelbaumes

Zum TFL/LWR-CH Steckers ziegen und mit PIN7 dort

verbinden.

Die folgenden Punkte waren nicht bei allen Fahrzeugen nötig,

sind also nur erforderlich falls Fehler auftreten!!!

- blau/graues Kabel (PIN8) mit dem Elektronikschlitzschraubendreher

lösen und isolieren.

- Von dem zweiten Einzelader ca. 5cm abschneiden und das

geschnittene Ende mit dem blau/schwarzen Kabel an PIN4

verlöten.

- Das andere Ende in den jetzt leeren PIN8 des TFL/CH

Steckers stecken.

7

Schaltpläne_

8

9

Wenn die alles gemacht ist alles wieder zusammenbauen und dann kann

es ans programmieren gehen:

STG 09 (Bordnetz) auswählen

STG Codierung -> Funktion 07

x?xxx: Lichtsensor

1 - mit Sensor für Regen- und Lichterkennung (G397)

Die zeit ist schon auf 30 Sekunden voreingestellt.

Mehr Details dazu findet Ihr hier:

http://de.openobd.org/audi/a4_8e.htm

Viel Spaß beim Einbau

Mit freundlichenGrüßen

Euer BruceW